Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» выполнен по заказу Администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием к договору № 20371.

Основание для разработки проекта

- Республиканская целевая программа “Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы”, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года №391.

Основные задачи

1. Проведение комплексного анализа:

- положения населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет  в системе региональных связей, их места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в населенных пунктах сельского поселения Кирилловский сельсовет объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет.

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет.

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

17. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2025 года.

Расчетный срок – до 2035 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Кирилловский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Глава I. Положение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

В состав Кирилловский сельсовета входят следующие населенные пункты: Кириллово, Дорогино, Грибовка, Рождественский, Тауш, Светлая.

Село Кириллово является административным центром Кирилловского сельсовета, который располагается в Уфимском районе, в центральной части Республики Башкортостан. Кирилловский сельсовет граничит на юге с Русско-Юрмашским сельсоветом Уфимского района, на севере с Черкасским сельсоветом Уфимского района, на западе ГО г.Уфа, на востоке с Иглинским районом. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге федерального значения М-5 и регионального значения Уфа-Иглино. Расстояние от населенных пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район до границ городского округа город Уфа составляет 1- 6 км. По территории сельсовета проходит железнодорожные пути общего пользования Куйбышевской железной дороги.

Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- СЗЗ от железнодорожных путей;

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья (р.Уфа, р.Таушка) - 20м.

- для рек и ручьев протяженностью менее 10км от истока до устья (р.Шакша, руч. Ильнач, руч. Грибовский Ключ, руч. Караганка) - 5м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин  - 50 м.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде гослесфонда.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна:

- кладбище действующее – класс опасности IV, СЗЗ – 100 м;

- свалка твёрдо-бытовых отходов – класс опасности II, СЗЗ – 500 м;

- производственные предприятия – класс опасности III, СЗЗ – 300 м;

- карьеры ПГС – класс опасности IV, СЗЗ – 100 м;

- карьеры ПГС недействующие – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

- скважины нефтедобычи действующее – класс опасности III, СЗЗ – 300 м;

- скважины нефтедобычи недействующее –СЗЗ – 150 м;

- зерноток – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

- пельменный цех – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- дорога регионального значения, СЗЗ – по 250 м от бровки земляного полотна;

- дорога межмуниципального значения, СЗЗ – по 200 м от бровки земляного полотна;

- муниципальная дорога, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

- сети объектов добычи и транспортировки нефти и газа, СЗЗ в соответствии в предоставленными исходными данными и нормативными документами;

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г) – смотри раздел ОПЗ «Охрана окружающей среды».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ ( в редакции ФЗ от 21.10.2013 № 282-ФЗ ) статья 65.

Водоохранная зона:

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья (р.Уфа, р.Таушка) - 100м.

- для рек и ручьев протяженностью менее 10км от истока до устья (р.Шакша, руч. Ильнач, руч. Грибовский Ключ, руч. Караганка) - 50м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более. Прибрежная защитная полоса для водных объектов Кирилловского сельсовета составляет от 30м до 50м;

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). На территории присутствуют горные отводы нефти.

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта. На территории отсутствуют.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

1.2 Существующая застройка.

Существующая планировочная структура сел Грибовка, Тауш – компактная, Дорогино, Светлая – расчлененная, Кириллово, Рождественский – линейная. Тип планировочной системы сел – комбинированный (в основном сочетаются прямоугольная и свободная планировочные системы). Общественный центр с.Кириллово расположен в Южной части села. Остальные населенные пункты либо не располагают общественными территориями вовсе, либо отличаются рассредоточенностью общественных территорий.

Основными преградами для развития населённых пунктов являются – земли гослесфонда, садовые товарищества, реки, паевые земли, болотистые и затапливаемые территории, граница Уфимского района, инженерно-транспортные коммуникации (ВЛЭП 110 кВ, магистральные и промысловые нефтепроводы и газопроводы высокого давления, многочисленные железнодорожные пути), горный отвод нефти, промышленные и сельскохозяйственные территории.

1.2.1.Жилая застройка.

Жилая застройка представлена:

- 1-2 этажными 1-2-квартирными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками;

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Материал стен в основном – кирпич, дерево.

1.2.2 Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже 20371-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000»

Перечень общественных предприятий, учреждений и организаций (по состоянию на 2015 г.).

| Номер на плане | Наименование предприятия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Кириллово |
| 1 | Магазин |  |
| 2 | Школа | на 130 учащихся |
| 3 | Детский сад | на 50 мест |
| 4 | Сельский дом культуры | на 120 мест |
| 5 | Административные здания: -отделение связи -фельдшердско-акушерский пункт -библиотека на 5 тыс. ед. хранения -стоматологический кабинет -администрация сельсовета |  |
| 6 | Магазин |  |
| 7 | Магазин |  |
| Дорогино |
| 8 | Магазин |  |
| 9 | Мечеть |  |
| 10 | Детский сад | на 180 мест |
| 11 | Школа со спортивным ядром | на 375 учащихся |
| Грибовка |
| 12 | Магазин |  |
| Территории вне населенного пункта |
| 13 | Ассоциация авиационных видов спорта |  |

Общественный административно-культурный центр сельсовета сформировался в южной части с.Кириллово, как административного центра сельсовета. Оставшееся небольшое количество объектов культурно-бытового обслуживания и объекты повседневного использования рассредоточены по Дорогино и Грибовке. Культовые сооружения представлены мечетью, которая размещается в центральной части с.Дорогино.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, сельскохозяйственные, коммунально-складские предприятия рассредоточены по территории всего сельсовета.

Экспликация предприятий представлена на чертеже 20371-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000».

Перечень производственных предприятий, учреждений и организаций (по состоянию на 2014 г.).

| Номер на плане | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона,м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кириллово |
| 1 | Пекарня | 50, V |  |
| 2 | Кладбище | 100, IV |  |
| 3 | ООО "Башгранит" | 300, III |  |
| 4 | Конно-фермерское хозяйство (25 голов) | 50, V |  |
| Дорогино |
| 5 | Перепелиное хозяйство | 100, IV |  |
| 25 | Придорожный сервис | 50, V |  |
| Грибовка |
| 6 | Карьер | - | Ликв. |
| Светлая |
| 7 | Карьер | 100, IV |  |
| 8 | Карьер | 100, IV |  |
| 9 | Карьер глин | 100, IV |  |
| Территории вне населенного пункта |
| 10 | Зерноток | 50, V |  |
| 11 | РМК "Кирилловское" | 300, III |  |
| 12 | Пилорама | 300, III |  |
| 13 | Коммерческо-производственная территория "Корпорация развития Республики Башкортостан" | 300, III |  |
| 14 | Промышленное предприятие | 100, IV |  |
| 15 | Городской водозабор | 1000, I | 3 пояс охраны |
| 16 | Пилорама | 100, IV |  |
| 17 | Молочно-товарная ферма крупного рогатого скота (70 голов) | 100, IV |  |
| 18 | Древообрабатывающее производство | 100, IV |  |
| 19 | Площадка для отгрузки и складирования ПГС | 50, V |  |
| 20 | Карьер ПГС | 100, IV |  |
| 21 | Карьер глин | 100, IV |  |
| 22 | Кладбище | 100, IV |  |
| 23 | АГЗС | 100, IV |  |
| 24 | Карьер ПГС | 100, IV |  |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах сельского поселения Кирилловский сельсовет памятники культуры и археологии не обнаружены.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом Куйбышевской железной дороги.

Автомобильная дорога регионального значения Уфа-Иглино проходит в восточном направлении по центральной части сельсовета.

С автомобильной дорогой регионального значения пересекается дорога межмуниципального значения, соединяющая Кирилловский сельсовет с федеральной трассой М-5, а также существующие дороги муниципального значения. Основным каркасом сельсовета является дорога регионального значения.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

1.5. Коммунальные сооружения.

Кладбища по состоянию на конец 2015 года.

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Кириллово | 0,07 | 0,05 | 0,76 | действующее |
| с.Кириллово | 0,42 | 0,43 | 1,15 | действующее |

По состоянию на конец 2015 года на территории сельского поселения Кирилловский сельсовет не обнаружено свалок и скотомогильников. Вывоз твердых бытовых отходов предполагается на завод по переработке ТКО проектируемый в сельском поселении Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатические характеристики Уфимского района РБ по данным метеорологических наблюдений станции Уфа-Дема.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемого района приведены в табл. № 1-3.

Таблица 1

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,1 | -5,4 | 5,2 | 13,2 | 17,9 | 19,5 | 16,6 | 11,2 | 3,7 | -4,8 | -11,0 | 3,4 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 °С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +19,5 °С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4°С.

Таблица 2

Абсолютный минимум температуры воздуха,0 С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48.5 | -44,0 | -34.4 | -29.7 | -9.5 | -1.2 | 3.2 | -0.6 | -6.8 | -25.6 | -35.1 | -45.0 | -48.5 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -48,5°С в 1979г.

Таблица 3

Абсолютный максимум температур воздуха, °С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 | 9.2 | 13.7 | 30.9 | 36.4 | 36.9 | 39.2 | 35.7 | 33.4 | 23.8 | 12.5 | 5.0 | 39.2 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 39,2°С в 1952г.

Таблица 4

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с.

Таблица 5

Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,%

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 8 | 1 | 1 | 7 | 56 | 13 | 8 | 6 | 14 |
| Весна(3,4,5) | 14 | 4 | 4 | 5 | 33 | 17 | 13 | 10 | 15 |
| Лето(6,7,8) | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 15 | 13 | 20 |
| Осень(9,10,11) | 10 | 1 | 3 | 7 | 38 | 17 | 15 | 9 | 14 |
| Год | 13 | 3 | 3 | 6 | 37 | 16 | 12 | 10 | 16 |

Коэффициент температурной стратификации атмосферы равен 160.

Характеристики опасных метеорологических явлений (ОЯ).

| Наименование и критерий ОЯ | Среднегодовое число дней (периодов) с ОЯ | Максимальное расчетное число дней (периодов) с ОЯ, возможное 1 раз в 100 лет | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Шквал при скорости более 25м/с в течение не менее 1 мин | 0,06 дня | 1 день | Нет |
| Очень сильный дождь с количеством осадков не менее 50мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный ливень с количеством осадков не менее 30мм за период не более 1ч | 0,03 дня | I день | Нет |
| Очень сильный снег при количестве осадков не менее 20мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный мороз -минимальная температура воздуха не выше минус 35°С в течение не менее 5 суток | 0,09 периода | 2 периода | Нет |
| Очень сильный ветер - при средней скорости не менее 20м/с или порывах не менее 25м/с | 0,03 дня | 1 день | Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 5 лет - 19м/с; Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет - 26м/с. |

(По данным государственного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, располагаясь в пределах пологоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но достаточно сложным геологическим строением. Территория на глубину до 200 м сложена отложениями плейстоцена, плиоцена, верхней и нижней перми.

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

Гидрогеологические условия также - неоднородные. Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдельных объектов. В долинах рек Белой и Уфы на значительной площади воды аллювия имеют минерализацию до 1 г/дм3 и общую жесткость до 10 мг-экв. Между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

2.3.   Гидрография.

Основной водной артерией сельсовета является река Уфа. В долине реки размещены озера Мартишкино, Иваново, Бессонное, болота и заболоченные участки местности. Также на территории сельсовета находятся р.Таушка, р.Шакша, руч. Ильнач, руч. Грибовский Ключ, руч. Караганка и другие небольшие речки и ручьи.

В северной части сельсовета земли сильно заболочены. Поверхность болот кочковатая, глубина не более метра. Питание осуществляется грунтовыми и атмосферными водами.

Северная часть сельсовета подвержена затоплению паводком. Границы затопления указаны на чертеже 20371-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000».

2.4. Растительность. Почвы.

Кирилловский сельсовет расположен в центральной части Республики Башкортостан. Сельсовет расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Находится в теплом, незначительно-засушливом агроклиматическом регионе. Почвы в левобережье р.Уфа черноземы выщелоченные.

Большая часть коренных лесов также замещена сельхозугодиями, лесными культурами и вторичными лесами (береза, осина, липа). Наибольшее значение в сохранении биоразнообразия региона имеют пойменные экосистемы реки Уфа: дубовые, липовые, вязовые, черноольховые, осокоревые и другие леса; ивняки; разнообразные луга (от остепненных до влажных); болота и система стариц. Лесная растительность здесь сохранилась наилучшим образом благодаря учрежденным запретным полосам лесов вдоль рек и зеленым зонам.

2.6. Особо охраняемые природные территории.

Согласно перечню особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан на территории сельского поселения ООПТ отсутствуют.

2.7. Полезные ископаемые.

На территории сельсовета присутствуют месторождения нефти.  Общераспространенные полезные ископаемые представлены двумя участками, разрабатываемых для собственных нужд (в 2,3км северо-западнее д.Дорогино – ПГС, в 0,75км восточнее д.Грибовка – строительный грунт). На карте ГД-2 нанесено месторасположение горных отводов.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

На территории Кирилловского сельсовета планируется развитие 3-х населённых пунктов: Кириллово, Грибовка и Дорогино.

В западной части с. Кириллово планируется разместить жилой микрорайон, запроектированный на первую очередь строительства и на расчётный срок. Новый микрорайон состоит из усадебной индивидуальной застройки, школы с детским садом, а также общественной территории.

Развитие села Грибовка планируется в юго-западном направлении. На проектируемых территориях планируется размещение жилой усадебной застройки на расчётный срок строительства и на первую очередь.

В с.Дорогино проектируемые территории располагаются на севере и западе населенного пункта.

3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность постоянного (зарегистрированного) населения сельсовета составляет 3,18 тыс.чел.

Численность незарегистрированного населения составляет около 2,32 тыс.чел. (цифра ориентировочная и колеблется в зависимости от сезона).

Сезонное население, проживающее в коллективных садах в летнее время составляет около 0,5 тыс.чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

Динамика численности постоянного

населения, чел.

таблица а)

| №№ | Населённый пункт | 1989 г. перепись | 2002 г. перепись | 2010г. перепись | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Кириллово | 423 | 681 | 773 | 932 |
| 2 | д.Грибовка | 48 | 152 | 316 | 329 |
| 3 | д.Дорогино | - | - | 225 | 1622 |
| 4 | д.Рождественский | 82 | 72 | 95 | 94 |
| 5 | д.Светлая | - | - | 93 | 153 |
| 6 | д.Тауш | 67 | 59 | 55 | 51 |
|  | Итого по с/с | 620 | 964 | 1557 | 3181 |

Численность населения сельсовета увеличилась с 2010 г. на 204% за счёт механического прироста.

Увеличение численности населения населённых пунктов сельсовета на расчётный срок прогнозируется также за счёт механического прироста.

Ветхий и аварийный жилой фонд населённого пункта д.Тауш (бывший разъезд Тауш) находящийся в СЗЗ и полосе отвода железной дороги предлагается снести на расчётный срок, население расселить в другие населённые пункты сельсовета.

Прогнозная численность населения по населённым пунктам, тыс.чел.

таблица б)

| №№ | Населённый пункт | Население сущ., тыс.чел. | Население проект расч. срок 2035г.,тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д.Кириллово | 0,932 | 1,26 |
| 2 | д.Грибовка | 0,329 | 2,21 |
| 3 | д.Дорогино | 1,622 | 2,79 |
| 4 | д.Рождественский | 0,094 | 0,09 |
| 5 | д.Светлая | 0,153 | 0,15 |
| 6 | д.Тауш | 0,051 | - |
|  | Итого по с/с | 3,18 | 6,50 |

Общая численность населения сельсовета по проекту составит 6,5 тыс.чел. на расчётный срок.

Прогноз изменения возрастного состава населения приведён ниже.

Возрастной состав населения, прогноз, чел. (по району)

таблица в)

| Возрастные группы | Существующее положение, %% | Прогноз расч.срок |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 18,5 | 19,0 |
| В трудоспособном возрасте | 63,4 | 63,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 18,1 | 18,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 63 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях . Часть населения работает в г.Уфе, Уфимском районе и других регионах. Дополнительные рабочие места предлагается создать в производстве, сфере услуг, малом предпринимательстве.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1.Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

Существующая средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет около 35,0 кв. м /чел. (при расчёте учитывалось постоянное зарегистрированное — 3,18 тыс.чел. население и незарегистрированное население — 2,32 тыс.чел., фактически проживающее в сельсовете). На расчётный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит 40,0 кв.м/чел.

Объёмы нового строительства рассчитаны по укрупнённым показателям. На первую очередь включены свободные от застройки территории.

К застройке предлагается индивидуальная застройка с участками. Перспективное развитие предлагается к юго-востоку от проектируемых территорий.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 68,0 тыс. кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены. Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилую застройку по населённым пунктам на расчётный срок

таблица а)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилую застройку на расчётный срок, всего, га | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь стро-ительства, га | расчётный срок, га |
| 1 | д.Кириллово | 18,2 | 9,1 | 9,1 |
| 2 | д.Грибовка | 55,4 | 27,7 | 27,7 |
| 3 | д.Дорогино | 8,2 | 4,1 | 4,1 |
|  | Итого по с/с | 81,8 | 40,9 | 40,9 |

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки.

Объёмы жилищного строительства

таблица б)

| Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ.* | Сущ. в сохр. ж.ф.* | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д.Кириллово | 35,8 | 35,8 | 19,5 | 50,5 | 448 | 448 | 140 | 588 | 0,932 | 0,932 | 1,26 |
| д.Грибовка | 22,8 | 22,8 | 44,4 | 72,0 | 269 | 269 | 370 | 639 | 0,329 | 0,329 | 2,21 |
| д.Дорогино | 107,3 | 107,3 | 4,1 | 111,4 | 1192 | 1192 | 45 | 1237 | 1,622 | 1,622 | 2,79 |
| д.Рождественский | 5,3 | 5,3 | - | 5,3 | 97 | 97 | - | 97 | 0,094 | 0,094 | 0,09 |
| д.Светлая | 20,8 | 20,8 | - | 20,8 | 174 | 174 | - | 174 | 0,153 | 0,153 | 0,15 |
| д.Тауш | 0,7 | - | - | - | 19 | - | - | - | 0,051 | - | - |
| Итого по с/с | 192,7 | 192,0 | 68,0 | 260,0 | 2199 | 2180 | 555 | 2735 | 3,18 | 3,13 | 6,50 |

Примечание: *зарегистрированное население по данным администрации, незарегистрированное население всего по сельсовету — 2,32 тыс.чел.

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. - приложение 10 (обязательное) на прогнозную численность населения 6,5 тыс. чел. на расчетный срок.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение объектов обслуживания к местам проживания людей.

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

В д.Дорогино на проектируемых территориях предлагается размещение врачебной амбулатории, торгово-развлекательного комплекса, ФОКа и блоков обслуживания. В д.Кириллово и д.Светлая — блоков обслуживания, в д.Грибовка — общественного центра с клубом, ФАП и блока обслуживания.

На последующих стадиях проектирования уточняются размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания.

Перечень размещаемых объектов местного значения дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

В настоящее время школа и детский сад в Д.Дорогино переполнены.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. В д.Кириллово на проектируемых территориях предлагается размещение школы и детского сада на расчётный срок, в д.Грибовка размещается начальная школа с детским садом на расчётный срок. Также на территории сельсовета предлагается использовать программу «Школьный автобус».

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания местного значения

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, min, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 390 | 210/ 210 | 180/ - | 390 | 1,0 | д.Кириллово, д.Грибовка |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 936 | 415/ 415 | 521/ - | 936 | 2,0 | д.Кириллово, д.Грибовка |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 94 | - | 94/ 94 | 94 | Встр. | д.Дорогино |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории, поликлиники | пос./ см. | 35 | 228 | - | 228/ - | 228 | 0,5 | д.Дорогино |
| 2 | ФАПы | объ-ект | 3 на с/с | 3 | 1/ 1 | 2/ 2 | 3 | Встр. | д.Грибовка, д.Светлая |
| 3 | Аптеки | кв.м | 14 | 91 | - | 91/ 60 | 91 | Встр. | д.Кириллово, д.Грибовка, д.Дорогино, д.Светлая |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные залы всего | м2 площ. пола | 160 | 1040 | 216/ 216 | 824/ - | 1040 | Встр. | д.Дорогино (ФОК), д.Кириллово (проектируемая школа) |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые помещения) | посет. мест | 180 | 1170 | 50/ - | 1170/ - | 1170 | 0,5 | д.Дорогино, д.Грибовка |
| 2 | Библиотеки | объ-ект | 2 | 2 | 1/ 1 | 1/ - | 2 | Встр. | д.Грибовка |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 1950 | 300/ 300 | 1650/ 895 | 1950 | 1,65 | д.Кириллово, д.Грибовка, д.Дорогино, д.Светлая |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 260 | - | 260/ 85 | 260 | Встр. | д.Грибовка, д.Дорогино |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 46 | - | 46/ 33 | 46 | Встр. | д.Кириллово, д.Грибовка, д.Дорогино, д.Светлая |
| 4 | Бани (сауны) | мест | 7 | 46 | - | 46/ - | 46 | Встр. | д.Дорогино (ФОК) |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | - | д.Дорогино |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | - | д.Дорогино |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается в основном сохранение существующих производственных предприятий.

Новые коммунальные территории запроектированы в северо-западной части д.Дорогино и на территории д.Тауш.

Малые предприятия предлагается разместить северо-западнее д.Дорогино.

В соответствии с перечнем инвестиционных площадок Республики Башкортостан продолжается освоение производственной площадки южнее д.Дорогино (объект регионального значения).

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета)

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 123,5 | 60 | 390 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 1254,5 | 580 | 3770 |
|  | Итого | « | 212 | 1378 | 640 | 4160 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 65 | 25 | 162,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 585 | 380 | 2470 |
|  | Итого | « | 100 | 650 | 405 | 2632,5 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 1950 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 1950 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 1950 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 5850 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 12642,5 или 1,26га |

Складские территории непродовольственных товаров размещаются в производственной зоне.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки.

Проектные предложения по размещению новых производственных объектов*

таблица б)

| Населённый пункт, №№ на плане | Наименование предприятия | Проектные предложения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д.Дорогино |  |  |  |
| 26 | Коммунальные предприятия | Новое строительство на расчётный срок |  |
| д.Тауш |  |  |  |
| 27 | Коммунальные предприятия | Новое строительство на расчётный срок |  |
| Территории вне населённых пунктов |  |  |  |
| 14 | Стрельбище | Новое строительство закрытого сооружения | Существующее открытого типа |
| 16 | Производственная база | Новое строительство 1 очередь |  |
| 17 | Малые предприятия | Новое строительство на расчётный срок |  |

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

Перечень объектов регионального значения, размещённых

на территории сельсовета

таблица в)

| №№ на плане | Наименование предприятия | Куратор инвестиционного проекта | Годы реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Коммерческо-производственная территория «Корпорация развития Республики Башкортостан» | Министерство промышленности и инновационной политики РБ | 2012-2016гг. |

3.3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной  проектной документации.  Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена природными условиями, сложившимся функциональным зонированием, существующим и проектируемым.

Генеральным планом сохраняются и развиваются территории объектов производственного, коммунального и сельскохозяйственного назначения, за исключением ликвидируемого карьера ПГС близ с.Грибовка.

Основной объем нового жилищного строительства сосредоточен в с.Грибовка. Остальной объем равномерно распределяется по 2 селам: Кириллово и Дорогино. Это малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,15 га, блокированные дома.

3.4 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.5. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Кирилловского сельсовета , на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0 м.

Территория Кирилловского сельсовета расположена на увалисто-холмистой равнине. В гидрологическом отношении с северо-западной стороны территории протекает река Уфа. Перепад рельефа составляет 96,0÷151,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный 3,0 тысячные ( в существующей застройке), максимальный – 48,0 тысячных.

Водоотвод осуществляется по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. Поверхностные стоки перед их сбросом в водотоки очищаются на очистных сооружениях ( см. подраздел «Ливневая канализация»).. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам д.Кириллово, Грибовка и Дорогино запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы до проектируемых насосных станций, откуда стоки по напорным коллекторам направляются в существующие сети ливневой канализации Шакши.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий занимаемой «Корпорацией развития Республики Башкортостан» должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях без устройства накопителей промстоков, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, без сброса сточных вод, с применением оборотной системы водоснабжения.

Зоны затопления, подтопления

В соответствии с реестром населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами (Постановление правительства Республики Башкортостан №22 от 30.01.2013г), на территории сельсовета указанные населенные пункты отсутствуют.

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха.

Основные проблемы существующей транспортной сети на территории сельсовета вызваны следующими объективными факторами:

- неудовлетворительное состояние существующих дорог между населенными пунктами;

- недостаточная развитость сети пассажирских маршрутов и перевозок грузов на территории района;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние части существующих мостовых перевозок.

- наличие водной преграды – разветвленная сеть  рек и ручьев делят территорию на части;

- большая степень износа основных фондов всех видов транспорта.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи сельсовета на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Проектом предлагается строительство автомобильных дорог муниципального значения, обеспечивающих свободное перемещение по территории сельсовета и улучшение транспортной доступности населенных пунктов.

Также запроектирован вынос части региональной дороги от с.Князево до с.Кириллово южнее с.Дорогино. Запроектированная часть дороги войдёт в существующую дорожную развязку. Проектом предлагается расширение данной развязки.

В местах пересечения автомобильных дорог предлагается строительство транспортных развязок в двух и в одном уровнях, а также путепроводов и железнодорожного переезда.

Основной транспортной связью Кирилловского сельсовета также остаются автомобильная дорога регионального значения Уфа-Иглино.

В соответствии со Схемой территориального планирования РБ проектом зарезервирована территория для строительства железнодорожных путей общего пользования Уфа-Пермь.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры населённых пунктов приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей и их перспективной территориальной организации.

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие и экологическое состояние определяет цели и задачи развития автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование единой дорожной сети на основе скоординированного развития автомобильных дорог различных категорий;

- строительство подъездов ко всем транспортным объектам;

- увеличение пропускной способности автодорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, мобилизационной готовности автодорог при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В основе проектной улично-дорожной сети населённых пунктов лежат развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних автодорог, увязанные с проектной планировочной структурой поселения. Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами административного центра, с другими населенными пунктами системы расселения и автомобильными дорогами общей сети.

Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

5.3. Общественный транспорт.

Вследствие близкого географического расположения Кирилловского сельсовета к городскому округу город Уфа по территории сельского поселения проходят маршруты общественного городского транспорта города Уфы. А именно подвижный состав городского общественного транспорта с малой провозной способностью №432 (остановка ул. Аральская – остановка Иглино), подвижный состав городского общественного транспорта с малой провозной способностью №165 (остановка Колхозный рынок – остановка Иглино). В пределах территории сельсовета расположены 4 остановочных пункта, расстояние между которыми соответствует нормам.

Также запроектирован новый маршрут движения общественного транспорта, захватывающий д.Светлая и проходящий через микрорайон Шакша ГО г.Уфа. Всего на территории сельсовета запроектировано 2 новых остановочных павильона общественного транспорта.

На территории сельсовета находится железнодорожная станция Тауш. На данной железнодорожной ветке ходят электропоезда по 3 маршрутам: Уфа-Аша, Дёма-Аша, Аша-Дёма.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобиле на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

Ар.с. = 6,5*370 = 2405 авт;

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Дли жителей усадебной и блокированной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается на приусадебных участков.

Для жителей секционной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается в гаражном кооперативе или на парковочных местах при жилом доме.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

2405*0,7= 1684 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на расчетный срок - 601 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на расчетный срок – 121 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на расчетный срок – 361 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на расчетный срок - 601 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

Кр.с. = 2405/1200=2ед.

Существующие АГЗС располагаются Близ с.Дорогино. Проектом предусмотрено строительство АЗС на дороге межмуниципального значения напротив д.Светлая.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Рр.с. = 2405/200=12 постов.

Существующей СТО нет. Проектом предлагается разместить СТО на территории проектируемой АЗС.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Население (тыс.чел) | 3,18 | 6,5 |
| Уровень автомобилизации |  | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 2405 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 2 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 12 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 1684 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 601 |
| В общественном центре (5%) |  | 121 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 361 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 601 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Кирилловского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется от мелких отопительных котельных, работающих на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Кирилловский сельсовет Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 260 | 26,25 | 6,8 | 0,8 | 6,5 | 175,2 | 1,1 | 8,8 |
|  | сущ. Положение | 192,7 | 26,25 | 5,1 | 0,6 | 3,18 | 175,2 | 0,6 | 6,2 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 7,4 | 0,9 |  |  | 1,2 | 9,5 |
|  | сущ. Положение |  |  | 5,5 | 0,7 |  |  | 0,6 | 6,7 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 6,4 | 0,8 |  |  | 1,1 | 8,2 |
|  | сущ. Положение |  |  | 4,7 | 0,6 |  |  | 0,5 | 5,8 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 17,5 | 2,1 |  |  | 7,0 | 26,6 |
|  | сущ. Положение |  |  | 13,0 | 1,6 |  |  | 3,4 | 17,9 |

6.2 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Кирилловского сельсовета осуществляется от ГРС «Шакша». Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №2.

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям Кирилловский сельсовет Таблица 2 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | сущ. Положение | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | сущ. Положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 3,18 | 6,5 | 954,0 | 465,4 | 1950,0 | 928,6 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 2199 | 2735 | 6728,9 | 3364,5 | 8369,1 | 4184,6 |
|  | Итого |  |  | 7682,9 | 3829,8 | 10319,1 | 5113,1 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 8067,1 | 4021,3 | 10835,1 | 5368,8 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 403,4 | 201,1 | 541,8 | 268,4 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 423,5 | 211,1 | 568,8 | 281,9 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 5,8 | 8,2 | 2510,0 | 811,1 | 3719,7 | 1144,8 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 17,9 | 26,6 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 11000,6 | 5043,5 | 15123,6 | 6795,4 |

6.3 Водоснабжение.

В настоящее время централизованным водоснабжением Кирилловского сельсовета охвачено частично д.Кириллово, д.Дорогино и д Светлая. Д.Кириллово и д.Дорогино снабжаются водой из Князевского водозабора.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Централизованное водоснабжение новых территорий д. Кириллово, Дорогино и Грибовка предусматривается от Князевского водозабора; для организации централизованного водоснабжения д. Рождественский необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Водоснабжение новых территорий д.Светлая предусматривается от существующего источника водоснабжения.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4 Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения отсутствует в Кирилловским сельсовете. Во всех населенных пунктах стоки от объектов оборудованных канализацией, сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование д.Кириллово, Грибовка и Дорогино.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, откуда стоки по напорным коллекторам направляются в существующие сети хоз.бытовой канализации микрорайона «Шакша» ГО г.Уфа.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

В д.Рождественский и Светлая Кирилловского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий занимаемой «Корпорацией развития Республики Башкортостан» должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях без устройства накопителей промстоков, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, без сброса сточных вод, с применением оборотной системы водоснабжения.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

|  |  |  | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | д.Кириллово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 1260 | 200 | 252,00 | 302,40 | 28,73 | 7,98 | 252,00 | 302,40 | 2,92 | 8,75 |
| 2 | д.Грибовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 2210 | 200 | 442,00 | 530,40 | 44,02 | 12,23 | 442,00 | 530,40 | 5,12 | 15,35 |
| 3 | д.Дорогино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 2790 | 200 | 558,00 | 669,60 | 52,90 | 14,69 | 558,00 | 669,60 | 6,46 | 19,38 |
| 4 | д.Рождественский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 90 | 150 | 13,50 | 16,20 | 3,65 | 1,01 | 13,50 | 16,20 | 0,16 | 0,47 |
| 5 | д.Светлая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 150 | 150 | 22,50 | 27,00 | 5,40 | 1,50 | 22,50 | 27,00 | 0,26 | 0,78 |
| 6 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 128,80 | 154,56 | 13,47 | 3,74 | 128,80 | 154,56 | 1,49 | 4,47 |
|  | Итого на расчетный срок | 6500 |  |  | 1700,16 | 148,16 | 41,16 |  | 1700,16 | 16,40 | 49,19 |

6.5 Электроснабжение.

Существующее положение.

Система электроснабжения Кирилловского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Кирилловского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций на территории проектируемой общественной застройки:

д. Кириллово:

| ТП1 | 60 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 60 кВА |

д. Грибовка:

| ТП3 | 100 кВА |
| --- | --- |
| ТП4 | 100 кВА |
| ТП5 | 100 кВА |

д. Дорогино:

| ТП6 | 60 кВА |
| --- | --- |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

- Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – проектом предлагается вынос по основным улицам поселения.

- Строительство новой электроподстанции 220/10 кВ «Гвардейская» мощностью 64 МВт для электроснабжения промышленно-коммунальной территории в южной части сельсовета.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по сельсовету приведена в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Кирилловский сельсовет | 462,537 | 1914,391 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение.

В настоящее время телефонизация Кирилловского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых АТС и КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Кирилловский сельсовет | 667 | 3282 |

*Без учета промышленных предприятий

Места размещения проектируемых АТС и КУСа и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения, подключение будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Теле-, радиофикация

Проектное решение.

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок*	- 700 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сел - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

На территории Кирилловского сельсовета находятся действующие нефтяные скважины.

На восточной территории Кирилловского сельсовета располагается множество действующих и законсервированных нефтяных скважин. Также 10% территории Кирилловского сельсовета покрыта нефтяным горным отводом.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом на расчетный срок предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается на расчетный срок:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| Номер на плане | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона,м | Проектируемая санитарно-защитная зона,м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кириллово |
| 1 | Пекарня | 50, V | 50, V | Сущ. |
| 2 | Кладбище | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 3 | ООО "Башгранит" | 300, III | 300, III | Сущ. |
| 4 | КФХ (25 голов) | 50, V | 50, V | Сущ. |
| Дорогино |
| 5 | Перепелиное хозяйство | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 25 | Придорожный сервис | 50, V | 50, V | Сущ. |
| 26 | Коммунальное предприятие | - | 50, V | Новое строительство на расчетный срок |
| Светлая |
| 7 | Карьер | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 8 | Карьер | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 9 | Карьер глин | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| Тауш |
| 27 | Коммунальное предприятие | - | 100, IV | Новое строительство на расчетный срок |
| Территории вне населенного пункта |
| 10 | Зерноток | 50, V | 50, V | Сущ. |
| 11 | РМК "Кирилловское" | 300, III | 300, III | Сущ. |
| 12 | Пилорама | 300, III | 300, III | Сущ. |
| 13 | Коммерческо-производственная территория "Корпорация развития Республики Башкортостан" | 300, III | 300, III | Сущ. |
| 14 | Стрельбище | 2000 (охранная зона) | - | Новое строительство закрытого сооружения на расчетный срок |
| 15 | Территория для эксплуатации сооружений II подъёма Шакшинского водозабора | 1000, I |  | 3 пояс охраны |
| 16 | ГУП ДП "Водострой", производственная база | - | - | Новое строительство на 1 очередь |
| 17 | Малое предпринимательство | - | 100, IV | Новое строительство на расчетный срок |
| 18 | Древообрабатывающее производство | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 19 | Площадка для отгрузки и складирования ПГС | 50, V | 50, V | Сущ. |
| 20 | Карьер ПГС | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 21 | Карьер глин | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 22 | Кладбище | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 23 | АГЗС | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 24 | Карьер ПГС | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 28 | Карьер ПГС | 100, IV | 100, IV | Сущ. |
| 29 | СТО - 12 постов | - | 100, IV | Новое строительство на расчетный срок |
|  | АЗС |  |  |  |

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

а) поверхностные воды

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ ( в редакции ФЗ от 21.10.2013 № 282-ФЗ ) п.4 ст.65 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно.

Согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса РФ: «Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров».

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Согласно ст. 8.2.22 СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»: при необходимости инженерной защиты о  подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Согласно ст. 65 и 67.1 Водного Кодекса РФ: в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации,  со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Согласно СНиП 2.04.02-84*САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 2.04.02-84*

Поверхностные источники водоснабжения

(п.10.21.)Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.22.)Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением; при расположении их в судоходной части буи устанавливаются вне судового хода.

(п.10.23.)Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

(п.10.24.) На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей иобработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.25.) На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также ВОЗМОЖНЫХ изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

в) принимать степень очистки коммунальных, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства СССР и союзных республик» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.26.) Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и кругах объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

(п.10.27.) В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в дополнение к требованиям п.п. 10.25 и 10.26 СНиП     2.04.02-84*:

- допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;

- надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами для сбора коммунальных, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых сбросов, а дебаркадеры и брандвахты — оборудовать приемниками для сбора нечистот;

- запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе ширимой не менее 300 м расположение пастбищ.

(п.10.28.) На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10.25 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.29.) В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются продление рубок леса главного и промежуточногопользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

(п.10.30.) При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подземные источники водоснабжения

(п.10.31.) На территории первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10.24. СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а, б, г и 10.26. СНиП 2.04.02-84*.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п. 10.32 СНиП 2.04.02-84*, следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также

ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

(п.10.34.) На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следует предусматривать следующие санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а; 10.26, б и 10.33 СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п. 10.26, б СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.35.) Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водоснабжения.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок (полигона) осуществляется после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием свалок (полигона) засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, применение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удобрений. Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.                     На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв.

7.4. Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности Республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Вывоз твердых коммунальных отходов производится на полигон ТКО д.Сергеевка согласно со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

Генеральным планом в соответствии с Государственной программой "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61), «Схемой территориального планирования МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Уфимский район Республики Башкортостан» предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на 1 очередь (ближайшие 5 лет);

- вывоз ТКО на действующий полигон с последующей переработкой на мусороперерабатывающем заводе;

- рекультивация существующих свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

Сбор и удаление жидких отходов из зданий.

В настоящее время централизованная система канализования в Кирилловском сельсовете отсутствует.

Проектом предусматривается централизованное канализование 3населенных пунктов сельсовета: Кириллово, Грибовка, Дорогино.

Сбор и удаление ТКО.

Органами местного самоуправления Республики Башкортостан должна быть разработана генеральная схема очистки территории. Система управления промышленными отходами должна быть сформирована в соответствии с республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления промышленными отходами на территории Республики Башкортостан на 2013-2020 годы».

Раздел «Санитарная очистки территории Кирилловского сельсовета» выполнен с учетом действующих нормативов.

Генеральная схема очистки территории Кирилловского сельсовета на момент проектирования генерального плана сельского поселения разработана.

Проектом предусмотрены две коммунальные зоны с размещением на них мусороперегрузочной станции и базы по сбору утильсырья (в д.Дорогино, в д.Грибовка).

Сбор и удаление ТКО в Кирилловском сельсовете должны осуществляться спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы IV, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых, промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Нормы и расчеты накопления бытовых отходов приведены в таблице:

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека | Количество бытовых отходов на расчетный срок (6500 чел.) |
| --- | --- | --- |
|  | в год | в день | в год | в день |
|  | кг | л | кг | л | т | тыс. м2 | т | тыс. л |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 | 900 | 0,52 | 2,47 | 1235 | 4850 | 3,38 | 16,05 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 300 | 1100 | 0,82 | 3,01 | 1950 | 7150 | 5,33 | 19,57 |
| Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) | - | 2000 | - | 5,48 | 0 | 13000 | 0 | 35,62 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 | 0,01 | 0,02 | 51,2 | 81,92 | 0,10 | 0,20 |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета | 305 | 1108 | 0,83 | 3,03 | 1982,5 | 7202 | 5,40 | 19,70 |

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 0,84 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 1,12 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,3 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,14 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,14 |
| Кости | 1-2 2 | 0,02 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,025 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,14 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,02 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,14 |
| Всего | 100 | 1,92 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы не помещающиеся в стандартные контейнеры.

на 1 очередь: 6,5 т.чел. * 50кг/год = 325 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. Пищевые отходы образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения.

Пункт приема вторсырья запроектирован в промышленно-коммунальной зоне на западе сельсовета. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют

на расчетный срок: 1982,5+325= 2307,5 т./год.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания.

В усадебной и блокированной застройке мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

На основании «Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов» 1 поездка составляет 3 часа.

Предлагается несменяемая система сбора и вывоза отходов, как наиболее производительная на базе мусоровоза марки МКЗ-40 на базе КамАЗа 53215 (53229).

Вывоз мусора производится с 6:00 до 9:00

М = Пгод / (365 * Псут * Кисп), где

М — количество мусоровозов

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, расчетный срок 2307,5 м3/год

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, 18 м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Мр.с. = 2307,5 / (365 * 18 * 0,8) = 2307,5 / 5256 = 0,44 = 1 машина

Определение количества контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке.

Бкон = Пгод * t * К1/ (365 * V), где

Бкон — количество контейнеров

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, расчетный срок 2307,5 м3/год

t – периодичность удаления отходов, сут.

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25.

V — вместимость контейнера, 1,1 м3

Бкон р.с. = 2307,5 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 2307,5 * 0,006 = 13,85 = 14 контейнеров

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

Утилизация твердых бытовых отходов будет производится на заводе по переработке ТКО расположенный в сельском поселении Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса РФ.

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20 м для ВЛ 110 КВ, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч.

В соответствии с мероприятиями предложенными в схеме территориального планирования МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Уфимский район РБ, основными направлениями развития транспортного комплекса Уфимского района являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

- возможность выхода на внешние трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий;

- организация придорожных сервисов, предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения Кирилловский сельсовет.

8.1 Пожарная безопасность.

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

1.      нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2.        создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

3.        разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

  - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих

ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в сельсовете осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и  рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся  в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать  Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1. предупреждение лесных пожаров;

2. мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров;

3. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

-	разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер .должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, соляркой, керосином или иными горючими веществами, материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

-места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

-100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горюче-смазочных материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов должны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их  немедленного использования;

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и проведении этих работ органы государственной власти или органы самоуправления, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

- тушить пожары, возникшие по их вине;

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров.

Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении рекреационной деятельности (устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами  использования лесов для осуществления рекреационной деятельности).

При осуществлении  рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных  и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной полосы шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользования, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода обязаны:

-	не допускать к эксплуатации  тепловозов, не оборудованных искрогасительными или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

- в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих требованиях пожарной безопасности в лесах;

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- оказывать содействия при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполнения требований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных действий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и образными.

Пропаганда проводится непрерывно в течение года и усиливается в пожароопасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства массовой информации: печать, радио, телевидение, кино и другие.

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:

-проведение лекций, докладов, бесед по телевидению;

- индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных пунктах отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;

- создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными пожарами, причинах  возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, в детских лагерях, школах;

- опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бесед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны и других специалистов лесного хозяйства.

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других материалов массовой печатной пропаганды:

- размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся, в лесу, периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о пожарной опасности в данное время;

- изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предметов массового потребления.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании непокрытых лесом участков лесного фонда.

8.3 Мероприятия по защите территории от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Уфимского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Уфимский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Уфимском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. полож. | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе по функциональному исполь-зованию: | га/ % | 6315,7/ 100,0 | 6315,7/ 100,0 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 632,5/ 10,0 | 804,2/ 12,7 |
| 1.1.1 | д.Кириллово | га | 164,4 | 196,3 |
|  | в том числе новые жилые территории | « | - | 18,2 |
| 1.1.2 | д.Грибовка | « | 94,4 | 186,4 |
|  | в том числе новые жилые территории | « | - | 55,4 |
| 1.1.3 | д.Дорогино | « | 258,6 | 280,1 |
|  | в том числе новые жилые территории | « | - | 8,2 |
| 1.1.4 | д.Рождественский | « | 62,7 | 62,7 |
|  | в том числе новые жилые территории | « | - | - |
| 1.1.5 | д.Светлая | « | 48,6 | 74,9 |
|  | в том числе новые жилые территории | « | - | - |
| 1.1.6 | д.Тауш | « | 3,8 | 3,8 |
|  | в том числе новые жилые территории | « | - | - |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые территории на расчётный срок | « | - | 81,8 |
| 1.3 | Территории за чертой населённых пунктов всего, из них: | га/ % | 5683,2/ 90,0 | 5511,5/ 87,3 |
| 1.3.1 | -леса | га | 986,7 | 420,1 |
| 1.3.2 | -водоёмы | « | 151,2 | 151,2 |
| 1.3.3 | -сады | « | 20,6 | 20,6 |
| 1.3.4 | -территории производ-ственных предприятий и коммунальные зоны | « | 416,2 | 420,1 |
| 1.3.5 | -кладбища | « | 1,9 | 1,9 |
| 1.3.6 | -железная дорога | « | 210,2 | 210,2 |
| 1.3.7 | -прочие | « | 3896,4 | 4287,4 |
| 2 | Население всего | тыс.чел. | 3,18 | 6,50 |
| 2.1 | д.Кириллово | « | 0,932 | 1,26 |
| 2.2 | д.Грибовка | « | 0,329 | 2,21 |
| 2.3 | д.Дорогино | « | 1,622 | 2,79 |
| 2.4 | д.Рождественский | « | 0,094 | 0,09 |
| 2.5 | д.Светлая | « | 0,153 | 0,15 |
| 2.6 | д.Тауш | « | 0,051 | - |
| 3 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, тыс.шт. | 192,7/ 2199 | 260,0/ 2735 |
| 3.1 | Жилой фонд по населённым пунктам: |  |  |  |
| 3.1.1 | д.Кириллово | « | 35,8/ 448 | 50,5/ 588 |
| 3.1.2 | д.Грибовка | « | 22,8/ 269 | 72,0/ 639 |
| 3.1.3 | д.Дорогино | « | 107,3/ 1192 | 111,4/ 1237 |
| 3.1.4 | д.Рождественский | « | 5,3/ 97 | 5,3/ 97 |
| 3.1.5 | д.Светлая | « | 20,8/ 174 | 20,8/ 174 |
| 3.1.6 | д.Тауш | « | 0,7/ 19 | - |
| 3.2 | Новое строительство всего, в том числе: | « | - | 68,0/ 555 |
| 3.2.1 | д.Кириллово | « | - | 19,5/ 140 |
| 3.2.2 | д.Грибовка | « | - | 44,4/ 370 |
| 3.2.3 | д.Дорогино | « | - | 4,1/ 45 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел. | 35,0 | 40,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 210/ 38 | 390/ 60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 415/ 75 | 936/ 144 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 300/ 55 | 1950/ 300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 50/ 9 | 1170/ 180 |
| 4.5 | Учреждения бытового обслуживания - всего/1000 чел | мест | - | 46/ 7 |
| 4.6 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 216/ 39 | 1040/ 160 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 6,86 | 12,81 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог (без Ж/Д путей)- всего: | км | 26,82 | 51,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - дороги регионального значения | « | 6,15 | 7,16 |
|  | - дороги межмуниципального значения | « | 7,26 | 8,77 |
|  | - дороги муниципального значения |  | 0,73 | 35,26 |
|  | - дороги грунтовые |  | 12,68 | - |
|  | - железнодорожные пути |  | 14,25 | 22,40 |
| 6.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | Нет данных | 370 |
| 7 | Ориентировочная стоимость реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)* | млн. руб. | - | 4760,0 |

Примечание: *уточняется рабочими проектами

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу  в земли иных категорий

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Кирилловский сельсовет Администрация муниципального района Уфимский район генеральным планом развития сельского поселения Кирилловский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов:

- Кириллово

- Грибовка

- Дорогино

- Светлая

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к

переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

| № | Населенный пункт | Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория | Существующее использование участка / организация, использующая участок | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, вошедшего в состав населенного пункта, га / планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кириллово | 02:47:080210:9 | 3,70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 163 178,82 / 4,41 | 3,70 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:080210:8 | 3,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 132 225,03 / 4,41 | 3,00 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:080210:10 | 6,51 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 251 811,00 / 4,41 | 5,71 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования, общественные объекты |
|  |  | 02:47:080210:7 | 30,91 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 574 623,00 / 4,41 | 13,03 / индивидуальное и секционное жилищное строительство, школа, детский сад, зеленые насаждения общего пользования, общественные объекты |
|  |  | 02:47:080210:6 | 9,76 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 125 685,00 / 4,41 | 2,85 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования |
|  |  | 02:47:080210:2 | 9,46 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 10 935,00 / 0,45 | 2,43 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования |
|  |  | 02:47:080210:12 | 1,24 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 27 342,00 / 4,41 | 0,62 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:080210:15 | 2,04 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 11 466,00 / 4,41 | 0,26 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:080210:14 | 2,85 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 20 515,32 / 4,41 | 0,46 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:080210:17 | 0,56 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 20 286,00 / 4,41 | 0,46 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 32,52 га |
| 2 | д. Дорогино | 02:47:081001:3 | 176,99 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / ООО «Уральская сельскохозяйственная компания» | 594 027,00 / 4,41 | 13,47 / общественные и торговые объекты, мечеть, зеленые насаждения общего пользования |
|  |  | 02:47:080210:7 | 30,91 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / ООО «Уральская сельскохозяйственная компания» | 378 377,98 / 4,41 | 8,59 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 22,06 га |
| 3 | д. Грибовка | 02:47:080404 | 25,42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс; | 629 748,00 / 4,41 | 14,28 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования, общественные объекты |
|  |  | 02:47:081101:129 | 3,59 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 158 451,30 / 4,41 | 3,59 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования |
|  |  | 02:47:081101:90 | 3,70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 163 275,84 / 4,41 | 3,70 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования |
|  |  | 02:47:081101:105 | 3,70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс | 163 275,84 / 4,41 | 3,70 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования, общественные объекты, школа |
|  |  | 02:47:081101:92 | 3,70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс | 163 077,39 / 4,41 | 3,70 / индивидуальное жилищное строительство, школа |
|  |  | 02:47:081101:93 | 3,70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс | 163 077,39 / 4,41 | 3,70 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:081101:94 | 1,85 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс | 81 637,92 / 4,41 | 1,85 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:081101:95 | 3,70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс | 163 275,84 / 4,41 | 3,70 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:081101:96 | 3,70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс | 163 077,39 / 4,41 | 3,70 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:081101:97 | 3,70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс | 163 275,84 / 4,41 | 3,70 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:081101:98 | 7,40 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пашня / Администрация СП Кирилловский сс | 110 073,6 / 4,41 | 2,50 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:47:081101:128 | 1,80 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 17 968,00 / 4,41 | 1,80 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования, общественные объекты |
|  |  | 02:47:081101:120 | 27,59 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Кирилловский сс; | 143 325,00 / 4,41 | 3,25 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 53,12 га |
|  | Итого по сельсовету |  |  |  |  |  | 107,70 га |

Баланс земель сельскохозяйственного назначения

по СП Кирилловский сельсовет

| № | Состав земель | Площадь, га (существующее положение) | Площадь, га (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пашня | 1816,65 | 1757,49 |
| 2 | сенокосы | 863,38 | 860,10 |
| 3 | пастбища | 1420,50 | 1375,24 |
|  | итого | 4100,53 | 3992,83 |